## Slide 1
웹 예약 연동 자동화 학교 노래방 부스 · 2차 개발 착수 브리핑
노래방 부스
해부도
웹에서 예약하고, 4자리 PIN 하나로 문을 열고 전원을 켜고, 정해진 종료곡과 함께 조용히 끝나기까지 — 무인 자동화의 전 과정을 그대로 열어봅니다.
Next.js
FastAPI
MySQL
YOLOv8 · ONNX
Raspberry Pi 5
1차 완성본(Mock 하드웨어) 기준 · 2차 개발(자동 타이머 + 라즈베리파이 5 실기기 연동) 착수 전 필독 자료

## Slide 2
02 / 13
CAST
이 시스템은 사실, 오감을 나눠 가진 팀입니다
사람이 눈으로 보고 · 뇌로 판단하고 · 손으로 움직이듯, 이 시스템도 5개 부품이 역할을 하나씩 나눠 맡습니다.
🖥
얼굴
Frontend · Next.js
예약·시뮬레이터·노래기록·미니게임, 5개 탭이에요
🧠
뇌
Backend · FastAPI
PIN을 확인하고 문·전원·조명을 판단해요
📓
공책
Database · MySQL
예약·PIN·노래 기록까지 6개 표에 적어요
👁
눈
Vision · YOLOv8
사람이 들어왔는지만 지켜봐요(노래 인식 아님)
⚡
손
Hardware · Pi 5
도어락·릴레이·LED·스피커를 진짜로 움직여요
지금부터 한 명씩, 그리고 이들이 나누는 대화를 하나씩 살펴봅니다.

## Slide 3
03 / 13
SYSTEM MAP
누가 누구에게 말을 거나요?
Frontend
Next.js (5개 탭)
Backend
FastAPI (BoothService)
Database
MySQL
Vision 클라이언트
사람 감지만 · 독립 프로세스
Raspberry Pi 5
아직 없음 · 2차 개발 시작점
WebSocket + REST(JSON)
저장 / 조회 (예약·PIN·기록)
POST vision/events
desired-state 계약(완성)
키패드·도어락·릴레이·LED·스피커는 지금 화면 속 '가상 부스 시뮬레이터'가 대신 흉내내고 있어요 — 라즈베리파이가 붙을 계약만 미리 완성돼 있습니다.

## Slide 4
04 / 13
FRONTEND
🖥
얼굴 — 다섯 개의 탭으로 나뉜 화면
Next.js · TypeScript · Tailwind CSS
① 가상 부스 관제·키패드 시뮬레이터 — 화면 속 키패드로 PIN을 눌러 verify-keypad를 바로 테스트할 수 있어요.
② 예약 신청 & PIN 발급 — 당일 예약을 막고, 같은 날짜·시간대 중복 예약도 서버가 거절해요.
③ 실시간 노래방 반주·채점(보너스) — PRD 범위를 훌쩍 넘어 마이크 음정·음량 분석과 브라우저 합성 반주까지 직접 만들었어요.
④ 나의 18번·노래 기록 ⑤ 노래 퀴즈 미니게임 — 두 탭도 함께 있어요.
예약 신청 → 발급되는 PIN
POST /api/reservations
{ "grade": 2, "student_name": "김민제",
"time_slot": "lunch" }
→ { "data": { "pin_code": "3482" } }

## Slide 5
05 / 13
BACKEND
🧠
뇌 — PIN 하나로 문·전원·조명을 결정
FastAPI · 라우터 4개: devices · reservations · booth · songs
BoothService 함수 4개가 전부예요: verify_and_trigger · trigger_entry · trigger_10min_warning · trigger_session_end.
관리자 고정 PIN 9179는 도어+LED만 켜고 전원(릴레이)은 제외해요 — 점검 모드예요.
테스트 편의용 PIN 1234도 코드에 하드코딩돼 있어요 — DB에 예약이 없어도 통과됩니다.
booth_service.py 핵심 상수
MASTER_PIN = "9179"
# 종료 시 재생되는 곡(하드코딩)
track = "더윈드 - 다시 만나 (0:58~)"

## Slide 6
06 / 13
DATABASE
📓
공책 — 예약 중복은 DB가 이중으로 막아요
MySQL — 6개 테이블: devices · sensor_readings · control_log · vision_events · reservations · song_history
door_lock_1
솔레노이드 도어락
relay_1
기기 전원 릴레이
led_1
부스 조명 LED
speaker_1
스피커/오디오
keypad_1
4x4 키패드
pir_1
입장 감지 센서
체크 주목할 점: reservations 표에 UNIQUE KEY(reservation_date, time_slot)가 있어요 — 라우터 코드가 막아도, DB 자체가 한 번 더 막아줘요. song_history의 sing_count>=3이면 '나의 18번' 목록에 올라가요.

## Slide 7
07 / 13
VISION
👁
눈 — 노래가 아니라 사람만 봐요
OpenCV · YOLOv8n(ONNX, onnxruntime 우선 + OpenCV DNN 대체)
딱 하나만 감지해요: COCO 클래스 0(사람) — 노래 소리·음정 인식은 이 파일과 무관해요(그건 프론트엔드 브라우저가 해요).
AGENTS.md는 'YOLO/mediapipe'라고 적어놨지만, 실제 코드엔 mediapipe가 전혀 없어요.
키보드 P로 감지 여부를 직접 흉내낼 수 있어요(웹캠 없을 때 테스트용).
vision/main.py → backend
POST /api/v1/vision/events
{ "event_type": "person_detected",
"detected": true, "count": 1,
"confidence": 0.95 }
자동 트리거
감지되면 자동으로 trigger_entry()가
불려 환영 안내가 나가요.

## Slide 8
08 / 13
HARDWARE
⚡
손 — 아직 손이 없어요, 계획은 있어요
라즈베리파이 5 · gpiozero(2차 목표) · 지금은 화면 속 가상 시뮬레이터
pi/ 폴더엔 .env.example뿐이에요 — pi/main.py는 아직 없어요.
그래도 GPIO 배치는 문서에 이미 제안돼 있어요: 도어락 GPIO17, 릴레이 GPIO27, LED GPIO22, 키패드 4x4 GPIO 5·6·13·19 / 26·16·20·21, PIR GPIO24.
스피커는 GPIO가 아니라 3.5mm 오디오/USB DAC — pygame으로 재생할 계획이에요.
pi/.env.example (지금 있는 유일한 파일)
BACKEND_URL=http://192.168.0.100:8000
DEVICE_API_KEY=your_secret_device_api_key_here
GPIOZERO_PIN_FACTORY=lgpio

## Slide 9
09 / 13
연동의 규칙
다섯 부품이 대화하는 공용어 : REST API + JSON
REST API는 '식당 메뉴판'과 같아요 — 정확한 이름(URL)과 주문서 양식(JSON)만 지키면 음식이 나옵니다.
X-Device-Api-Key — 기계용. 다른 팀과 대소문자까지 동일해요.
Authorization — 사람용.
주문서(요청) → PIN 검증
POST /api/booth/verify-keypad
{ "pin": "3482" }
음식(응답)
{ "success": true, "mode": "user",
"user_name": "김민제" } }
주의 솔직 고백: 사람 출입증은 Supabase 환경변수가 없으면 검증을 건너뛰고 가짜 사용자로 통과시켜요 — 로컬 개발 단계의 임시 조치예요.

## Slide 10
10 / 13
TRIGGER RULES
PIN 하나, 이벤트 하나가 만드는 다섯 장면
🔑 학생 PIN 인증 성공
🚪 도어락 해제 + 릴레이 전원 ON + LED ON + 환영 안내
🔑 관리자 PIN(9179) 인증
🚪 도어락 해제 + LED ON — 전원은 켜지 않음
👁 입장 감지(사람 인식)
🔔 환영 안내 음성 재생
⏱ 종료 10분 전 (수동 버튼)
⚡ LED 깜빡임 + 정리 안내 음성
🚫 이용 종료 (수동 버튼)
🔒 종료곡 재생 → 전원 OFF + 도어락 잠김
주의 솔직 고백: '예약 시간에 따라 자동으로'라고 문서엔 적혀 있지만, 지금 코드에는 시간을 재는 스케줄러가 없어요 — 10분 전 경고와 종료는 전부 위 화면의 버튼을 눌러야만 실행돼요. 이 자동 타이머를 만드는 것이 2차 개발의 핵심 과제예요.

## Slide 11
11 / 13
MOCK ↔ 실기기
스턴트 대역 배우 — DeviceProvider 패턴
대본(백엔드 코드)은 '누가' 연기하는지 몰라요 — 정해진 4개 동작만 똑같이 해내면 됩니다.
모두가 지키는 4개의 동작
체크 get_device_status()
체크 set_actuator_state()
체크 read_sensor_value()
체크 get_all_statuses()
지금은 MockDeviceProvider(가짜 배우)가 6개 장치 전부를 즉시·항상 성공으로 연기해요. hardware_provider.py는 아직 없어서 DEVICE_MODE를 바꿔도 조용히 Mock으로 되돌아갑니다.
지금 상태 스냅샷 (정직 버전)
도어락·릴레이·LED·스피커
화면 속 Mock 중
사람 감지(person)
YOLOv8n 진짜 작동 중
종료 시간 자동 타이머
아직 없음(수동 버튼)
라즈베리파이 코드
아직 없음
예약·PIN·DB
진짜 작동 중

## Slide 12
12 / 13
다음 미션
여러분이 이어받을 4가지 과제
A
자동 타이머 구현
예약 시간이 되면 스스로 전원을 켜고, 10분 전 경고·종료를 자동 실행하는 스케줄러를 추가합니다.
backend/services/booth_service.py
B
라즈베리파이 5 실기기 전환
pi/main.py를 새로 작성합니다 — GPIO 배치는 부록 문서에 이미 제안돼 있어요.
부록C · 03 핸드오버 가이드 과제 A
C
관리자 모드 로그 남기기
지금은 관리자 PIN 사용 이력이 별도로 구분·기록되지 않아요 — control_log에 명확히 남기도록 개선합니다.
backend/db/init.sql
D
클라우드 배포
MySQL → Supabase(PostgreSQL) 마이그레이션, Render(백엔드) · Vercel(프론트) 배포.
03 핸드오버 가이드 과제 D
체크 주목할 점: 새 AI 채팅을 열 때마다 docs/03-2차개발-생성형AI-핸드오버-가이드.md의 '시스템 프롬프트'부터 붙여넣으세요.

## Slide 13
13 / 13
다음 행선지
막히면, 여기부터
역할 | 먼저 | 필수 | 필요할 때
팀 전원 | 부록G 슬라이드 | 01, 02 | 부록A, 부록B, 부록F
백엔드 · DB | 부록G | 01, 02 | 부록C, 부록D
프론트엔드 | 부록G | 01, 02 | 부록C(3·7장)
라즈베리파이 | 부록G | 01, 02 | 부록E → 부록C
영상인식 | 부록G | 01, 02 | —
오늘 확인한 것 — 5개 부품, 하나의 대화 규칙(REST + JSON), 그리고 아직 자동화되지 않은 시간 감지. 이제 코드를 열어보세요.
🖥
🧠
📓
👁
⚡